## Slide 1: VIPLE实现迷宫寻路

## Slide 2: 沿右侧墙算法
机器人启动，开始直行
如果右侧距离大于100，向右转90度。
如果前方距离小于50，向左转90度。

## Slide 4
My Robot 0

## Slide 6
点击

## Slide 7
正值即可
Robot Drive
向前行驶

## Slide 9
Activity “Forward”

## Slide 10
Robot Drive
左转向

## Slide 11
Activity “Left90”

## Slide 12
Robot Distance Sensor : Front

## Slide 13
Robot Distance Sensor : Right

## Slide 15
第一次添加的传感器
第二次添加的传感器
Web Simulator设置
最后：添加后点击按钮

## Slide 16: 在Web Simulator中实现
限制：
只能使用两个传感器
传感器的种类只能是超声波距离传感器和触碰传感器
两种实现方式：
前方，右方各一个距离传感器。
前方触碰传感器，右侧距离传感器。

## Slide 17: 最长距离算法
机器人启动，开始直行
如果前方的距离大于50，继续直行。
如果左侧的距离小于右侧的距离，向右侧旋转90度。否则，向左侧旋转90度。

## Slide 18: 问题？
小车的转向能力未必就有精准的90度。
在模拟器中，只能使用两个传感器，算法要求3个距离传感器。
容易进入死胡同出不来。

## Slide 20: 实践
使用VIPLE实现两个距离传感器控制的沿右侧墙算法。
使用VIPLE实现两个距离传感器控制的最长距离算法。
自己设计一个迷宫算法，怎么样都行，让小车从迷宫里面走出来。